# 储气罐300L集中供气系统参数

一、设备名称：储气罐300L集中供气系统

二、数  量： 适用于10-15 台牙科椅位

三、设备用途：

用于医院或牙科诊所的牙科治疗设备、技工室设备及其他相关设备的动力气源集中启动干燥净化控制。

四、交货期：10～15工作日

五、技术要求及规格：

5.1工作条件

5.1.1环境条件

5.1.1.1环境温度：5 ℃ ～ 40 ℃

5.1.1.2相对湿度：≤ 70%

5.1.1.3大气压力：86 ～ 106Kpa

5.1.1.4通风流量 ≥0.22 m3/sec

5.1.2电源条件

5.1.2.1额定电压：单相 220V±10%

5.1.2.2频率：50Hz

5.1.2.3额定功率：5.1KW

5.1.3工作时间：100% 连续工作

5.2结构形式

分体式结构，2台6EW并联，双气缸6个850W空压机头、两组分级供气系统，配置中央控制器，具有多重电路保护的功能，配独立大容量储气罐300L。

5.3技术参数

5.3.1	输出流量：在0.5 MPa输出压力时，630L/min；

5.3.2	汽缸数量：两组气缸无油空压泵头，两组可独立工作，延时逐级启动控制；

    - 压力开关启/闭压力设置：4.5/8.0 bar；

    - 8bar电流消耗：8.8-9.6A

    - 马达保护开关：6.3A

    - 额定输出功率：5.1-6.6KW

    - 电机转速：1400-1700/min

    - 主保险丝：LA-20A

    - 保护系统：IP54

    - 储气罐容量：300L；

    - 噪音水平：不大于68 dB(A)

    - 交流单相，220V，50Hz, 5.1kW

集中供气系统清单：

- CG-6EW-90L空压机------------------- (科室现成有的)----------------1组

- CG-6EW-90L空压机--------------------(科室现成有的)--------------1组

- 大容量储气罐300L----------------------------------------------------------1个

- 安装使用说明书---------------------------------------------------------------1套

- 压力管：Φ8*3*14，长2m-------------------------------------------------2根

- 集中供气控制电箱------------------------------------------------------------1套

- NP-10P风冷式冷冻干燥机-------------------------------------------------1台

300L储气罐集中供气系统图片参考：